### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

Zisterne (Schachtringbauweise)

DANGL-Zisterne (in Schachtringbauweise) mit Konus und Schachtabdeckung, sowie Zu-, Ablauf, inkl. Lieferung und Versetzen in die werkseitig vorbereitete Baugrube.

Bestehend aus:

-	Schachtringbauweise nach DIN 4034 Teil 2 mit einer werkseitig eingegossenen KG-Muffen DN 150 mm für Ablauf und roh gekratzter Öffnung für Zulauf

- 	Konus passend für ausgewählten Durchmesser

- Konusdeckel 2-teilig, PKW-Befahrbar, passend für Konus

- Alternativ:

Abdeckung für SLW30 bestehend aus verstärkter Abdeckplatte mit aufliegender Schachtabdeckung Kl. B (Einbautiefe + 22,5cm)

oder

Abdeckung für SLW60 bestehend aus verstärkter Abdeckplatte mit aufliegender Schachtabdeckung Kl. D (Einbautiefe + 26cm)

Zisterne liefern und in Baugrube bauseits mit Spezialmörtel versetzen (mit eigenem LKW- Kranwagen bzw. Schwerlastkran)

Die Dichtheitsprüfung analog nach DIN 4261 T.1 muss vor dem Verfüllen der Baugrube erfolgen und wird nicht gesondert vergütet.

Technische Daten:

Bezeichnung:	DANGL-Zisterne

Innendurchmesser:	DN 	mm

Nutzinhalt:	.............	cbm

Gesamteinbautiefe:	.............	mm

Schwerstes Einzelteil:		to

Gesamtgewicht:		to

Hersteller:

Anton Dangl Beton und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16

94447 Plattling

www.dangl-beton.de

Tel.:09931/954-0  Fax.: 09931/954-50

oder gleichwertig

Angeboten:	___________________

Fabrikat:	___________________

Beim Einbau sind einschlägige DIN- und EN-Normen, sowie die Herstellerangaben (Versetzanleitung) zu beachten.

Lieferbare Zisternengrößen:

# Einbehälter-Ausführung

| Artikel- nummer | Nutz- inhalt [l] | Durch- messer [cm] | Gesamt- höhe ca. [cm] | Einlauf- tiefe ca. [cm] | Gesamt-gewicht ca. [kg] | Schwerst. Einzelteil ca. [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010030 | 3.000 | 150 | 275 | 90 | 3.300 | 1.500 |
| 2010038 | 3.800 | 150 | 325 | 90 | 3.800 | 1.000 |
| 2010047 | 4.700 | 150 | 375 | 90 | 4.300 | 1.500 |
| 2011037 | 3.700 | 200 | 225 | 90 | 4.200 | 2.070 |
| 2011043 | 4.300 | 200 | 245 | 90 | 4.500 | 1.700 |
| 2011052 | 5.200 | 200 | 275 | 90 | 5.000 | 1.700 |
| 2011060 | 6.000 | 200 | 300 | 90 | 5.300 | 2.070 |
| 2012062 | 6.200 | 250 | 245 | 100 | 6.400 | 2.610 |
| 2011076 | 7.600 | 200 | 350 | 90 | 6.100 | 2.070 |
| 2012082 | 8.200 | 250 | 285 | 100 | 7.100 | 2.610 |
| 2011084 | 8.400 | 200 | 375 | 90 | 6.500 | 2.070 |
| 2013085 | 8.500* | 300 | 225 | 90 | 5.300 | 1.750 |
| 2012097 | 9.500 | 250 | 308 | 100 | 7.600 | 2.610 |
| 2011100 | 10.000 | 200 | 425 | 90 | 7.200 | 1.700 |
| 2012107 | 10.700 | 250 | 335 | 100 | 8.100 | 2.610 |
| 2013106 | 10.600* | 300 | 255 | 90 | 6.000 | 1.550 |
| 2012119 | 11.900 | 250 | 360 | 100 | 8.600 | 2.610 |
| 2012126 | 12.600 | 250 | 375 | 100 | 8.800 | 2.610 |
| 2013138 | 13.800* | 300 | 300 | 90 | 7.100 | 1.750 |
| 2013190 | 19.000* | 300 | 375 | 90 | 8.800 | 1.750 |
| Aufpreis f. Ein- und Auslauf netto (eine Öffnung roh gekratzt - zur individuellen Anpassung vor Ort - eine Öffnung mit KG-Muffe DN150) |

# Zweibehälter-Ausführung

| Artikel- nummer | Nutz- inhalt [l] | Durch- messer [cm] | Gesamt- höhe ca. [cm] | Einlauf- tiefe ca. [cm] | Gewicht ca. [kg] | Schwerst. Einzelteil ca. [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021105 | 10.500 | 200 | 275 | 90 | 10.000 | 1.700 |
| 2022115 | 11.500 | 250 | 235 | 100 | 12.300 | 2.610 |
| 2021120 | 12.000 | 200 | 300 | 90 | 10.700 | 2.070 |
| 2022125 | 12.500 | 250 | 245 | 100 | 12.700 | 2.610 |
| 2021137 | 13.700 | 200 | 325 | 90 | 11.500 | 1.700 |
| 2021150 | 15.000 | 200 | 350 | 90 | 12.200 | 1.700 |
| 2022165 | 16.500 | 250 | 285 | 100 | 14.200 | 2.610 |
| 2021168 | 16.800 | 200 | 375 | 90 | 12.900 | 2.070 |
| 2022194 | 19.400 | 250 | 315 | 100 | 15.400 | 2.610 |
| 2023212 | 21.200* | 300 | 255 | 90 | 12.100 | 1.550 |
| 2022214 | 21.400 | 250 | 335 | 100 | 16.100 | 2.610 |
| 2022238 | 23.800 | 250 | 360 | 100 | 17.100 | 2.610 |
| 2023275 | 27.500* | 300 | 300 | 90 | 14.200 | 1.750 |
| 2023330 | 33.000* | 300 | 345 | 90 | 16.200 | 1.750 |
| 2023360 | 36.000* | 300 | 360 | 90 | 16.900 | 1.750 |
| Aufpreis f. Ein- und Auslauf netto (eine Öffnung roh gekratzt - zur individuellen Anpassung vor Ort - eine Öffnung mit KG-Muffe DN150 ) |