### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

Zisterne (Stahlbetonbehälter in Monolithbauweise)

DANGL-Zisterne in Monolithbauweise mit Konus und Schachtabdeckung sowie Zu-, Ablauf- und Entnahmeöffnung mit KG-Muffe, inkl. Lieferung und Versetzen in die werkseitig vorbereitete Baugrube.

Bestehend aus:

-	Stahlbetonbehälter aus C35/45WF in monolithischer Rundbauweise formenerhärtet (Sichtbetonqualität) mit drei werkseitig eingegossenen KG-Muffen DN 100 mm für Zu-, Ablauf und Entnahmeschlauchöffnung

- 	Konus SH-FDN2500 Bauhöhe 700mm mit Einstiegsöffnung (DN1000)

-	Schachtabdeckung (DN1000) komplett 2-teilig mit einfallenden Einsatzdeckel (DN600), PKW-Befahrbar (15KN), passend für Konus, DN 2500/1000 (DN=Innendurchmesser der Öffnung)

- Alternativ:

Abdeckung für SLW30 bestehend aus verstärkter Abdeckplatte mit aufliegender Schachtabdeckung Kl. B (Einbautiefe + 22,5cm)

oder

Abdeckung für SLW60 bestehend aus verstärkter Abdeckplatte mit aufliegender Schachtabdeckung Kl. D (Einbautiefe + 26cm)

Behälter liefern und  in Baugrube versetzen mit LKW-Schwerlastkran, Schachtkonus mit Spezialmörtel auf Behälter setzen

Technische Daten:

Bezeichnung:	DANGL-Zisterne

Innendurchmesser:	DN 2500	mm

Außendurchmesser: 	DN 2700 mm

Nutzinhalt:	.............	cbm

Gesamteinbautiefe:	.............	mm

Schwerstes Einzelteil:		to

Gesamtgewicht:		to

Optional:

Auftriebssicherung im Bedarfsfall (beim Einbau im Grundwasserbereich)

Werkseitige Auftriebssicherung des monolithischen Schachtunterteiles mit einem umlaufenden Stahlbeton-Auftriebskranz nach Angaben des Herstellers.

Hersteller:

Anton Dangl Beton und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16

94447 Plattling

www.dangl-beton.de

Tel.:09931/954-0  Fax.: 09931/954-50

oder gleichwertig

Angeboten:	___________________

Fabrikat:	___________________

Beim Einbau sind einschlägige DIN- und EN-Normen, sowie die Herstellerangaben (Versetzanleitung) zu beachten.

Lieferbare Zisternengrößen:

| Nutz- inhalt *) [m3] | Innen ( [mm] | Behälter Hi [mm] | Gesamt höhe [mm] | Zulauf- tiefe [mm] | Schwer- stes Einzelteil [t] | Gesamt- gewicht [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,32 | 2500 | 1500 | 2440 | 1000 | 5,0 | 6,6 |
| 7,55 | 2500 | 1750 | 2690 | 1000 | 5,5 | 7,1 |
| 8,79 | 2500 | 2000 | 2940 | 1000 | 6,0 | 7,6 |
| 10,00 | 2500 | 2250 | 3190 | 1000 | 6,5 | 8,1 |
| 11,24 | 2500 | 2500 | 3440 | 1000 | 7,0 | 8,6 |