### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

(Pflastersteine aus Beton)

# Vitale

Elegantes Pflastersteinsystem aus Beton nach DIN EN 1338, mit pflegeleichter Minifase, Abstandshilfen und 100% Quarzsandverschleißschicht.

In 4 verschiedenen Steingrößen (nur lagenweise erhältlich)

Betonstein-Pflaster als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu beachten.

Rastermaße: 12,5x12,5; 12,5x25,0; 25,0x25,0; 25,0x37,5 cm

Farben:	naturgrau

nuanciert: naturgrau-anthrazit, sand-braun, sand-anthrazit, rot-anthrazit, sand-rot

muschelkalk

trend (weiß anthrazit)

Sonderedition

Steinhöhen: 8 cm

m² __________	€/m² ___________

Liefern und in 3-5 cm (verdichteter Zustand) Bettungsmaterial nach DIN 18318, vorzugsweise in kornabgestuftem Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm, fachgerecht verlegen. Die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten.

Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegten Verlegemustern einzubauen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Das Mischen aus verschiedenen Paletten gemäß M FP 1 wird nicht gesondert vergütet.

Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Fugenmaterial gemäß

DIN 18318 bzw. ZTV Pflaster-StB 06 erfolgen.

Der saubere Pflasterbelag ist bei Steinhöhen bis einschließlich 10 cm mit einem Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 170 bis 200 kg und einer Zentrifugalkraft von 20 bis 30 kN bis zur Standfestigkeit abzurütteln.

Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlämmt.

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Das Einpassen von Steinen ist im Einheitspreis einzurechnen.

m² Gesamt  _________________________________________________

EP  €/m²     _________________________________________________

Gesamt  €   _________________________________________________

Bezugsquellen:   	Anton Dangl Beton und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16

94447 Plattling

Tel.:09931/954-0  Fax.: 09931/954-50