### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

Zisterne (Stahlbetonbehälter in Monolithbauweise)

DANGL-Zisterne in Monolith-Bauweise mit Konus und Schachtabdeckung, sowie Zu-, Ablauf- und Entnahmeöffnung mit KG-Muffe, inkl. Lieferung und Versetzen in die werkseitig vorbereitete Baugrube.

Bestehend aus:

-	Stahlbetonbehälter aus C35/45WF in monolithischer Rundbauweise formenerhärtet (Sichtbetonqualität) mit drei werkseitig eingegossenen KG-Muffen DN 100 mm für Zu-, Ablauf und Entnahmeschlauchöffnung

- 	Konus SH-F DN1500 Bauhöhe 600mm mit Einstiegsöffnung (DN600)

-	Konusdeckel 2-teilig, PKW-Befahrbar, passend für Konus, DN 1500

Behälter liefern und in Baugrube versetzen mit LKW-Schwerlastkran, Schachtkonus mit Spezialmörtel auf Behälter setzen

Technische Daten:

Bezeichnung:	DANGL-Zisterne in Monolithbauweise

Innendurchmesser:	DN 1500	mm

Außendurchmesser: 	DN 1740 mm

Nutzinhalt:	.............	cbm

Gesamteinbautiefe:	.............	mm

Schwerstes Einzelteil:		to

Gesamtgewicht:		to

Optional:

Auftriebssicherung im Bedarfsfall (beim Einbau im Grundwasserbereich)

Werkseitige Auftriebssicherung des monolithischen Schachtunterteiles mit einem umlaufenden Stahlbeton-Auftriebskranz nach Angaben des Herstellers.

Hersteller:

Anton Dangl Beton und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16

94447 Plattling

www.dangl-beton.de

Tel.:09931/954-0  Fax.: 09931/954-50

oder gleichwertig

Angeboten:	___________________

Fabrikat:	___________________

Beim Einbau sind einschlägige DIN- und EN-Normen, sowie die Herstellerangaben (Versetzanleitung) zu beachten.

Lieferbare Zisternengrößen

| Nutz- inhalt *) [m3] | Innen ( [mm] | Behälter Hi [mm] | Gesamt höhe [mm] | Einlauf- tiefe [mm] | Schwerstes Teil [t] | Gesamt- gewicht [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,30 | 1500 | 1500 | 2320 | 880 | 3,1 | 3,9 |
| 2,74 | 1500 | 1750 | 2570 | 880 | 3,5 | 4,3 |
| 3,19 | 1500 | 2000 | 2820 | 880 | 3,8 | 4,6 |
| 3,63 | 1500 | 2250 | 3070 | 880 | 4,2 | 5,0 |
| 4,07 | 1500 | 2500 | 3320 | 880 | 4,6 | 5,4 |
| 4,96 | 1500 | 3000 | 3820 | 880 | 5,3 | 6,1 |